## Slide 1: EKSPOSE Indeks Kualitas lingkungan hidup (IKLH) - sementara KOTA MAGELANG Tahun 2023
Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang

## Slide 2: Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
IKLH adalah nilai yang menggambarkan kualitas Lingkungan Hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu, yang merupakan nilai komposit dari :
Indeks Kualitas Air (IKA)
Indeks Kualitas Udara (IKU)
Indeks Kualitas Lahan (IKL)
Komponen Penyusun IKLH
IKU
IKL
IKA

## Slide 3: Indeks Kualitas Air (IKA)
Pengujian kualitas sampel air sungai oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang dilakukan 2 (dua) kali setiap tahunnya untuk mewakili musim hujan dan musim kemarau.
Air sungai yang diambil sampelnya adalah sungai/saluran yang melewati Kota Magelang yaitu Kali Manggis, Kali Bening, Sungai Progo dan Sungai Elo.
Namun data yang diguunakan untuk perhitungan IKLH hanya Sungai Progo dan Sungai Elo
Parameter dalam perhitungan IKA
No | Parameter | Baku Mutu
1. | pH | 6 – 9
2. | NO3-N | 10
3. | TSS | 50
4. | DO | Minimal 4
5. | BOD5 | 3
6. | COD | 25
7. | Total Fosfat | 0,2
8. | Fecal Coli | 1000
Sumber : PP RI Nomor 82 Tahun 2001 Kelas II

## Slide 4: Sampling Air Sungai
Sungai Progo dan Sungai Elo
Kali Bening dan Kali Manggis

## Slide 5: Target IKA Kota Magelang
16,67
TARGET
Tahun 2023
Chart: PERBANDINGAN NILAI INDEKS KUALITAS AIR (IKA)
Capaian Sementara,
data hanya 1 periode
Chart: PERBANDINGAN NILAI INDEKS KUALITAS AIR (IKA)
Chart: PERBANDINGAN NILAI INDEKS KUALITAS AIR (IKA)
| Capaian tahun 2021 | Capaian tahun 2022 | Capaian Sementara tahun 2023
IKA | 30.8333 | 65 | 70

## Slide 6: Perhitungan IKA
Periode I
Detail Lokasi :
Sungai Progo Hulu : Jembatan Gantung Karangwuni
Sungai Progo Tengah : Jembatan Gantung Dumpoh
Sungai Progo Hilir : Jembatan Plikon
Detail Lokasi :
Sungai Elo Hulu : Jembatan Elo Jetis
Sungai Elo Tengah : Jembatan Pending II Wates
Sungai Elo Hilir : Jembatan Canguk

## Slide 7: Perhitungan Indeks Kualitas Air
Kategori | Nilai Indeks |  |  |  | 
Sangat Baik | 90 | ≤ | X | ≤ | 100
Baik | 70 | ≤ | X | < | 90
Sedang | 50 | ≤ | X | < | 70
Kurang | 25 | ≤ | X | < | 50
Sangat Kurang | 0 | ≤ | X | < | 25
Sumber : PERMENLHK Nomor 27 Tahun 2021 tentang IKLH
Kategori Angka Indeks yang Dihasilkan
Dari hasil perhitungan, nilai IKA sementara sebesar 70 menunjukkan bahwa kualitas air di Kota Magelang dalam kategori “BAIK”

## Slide 8: Indeks Kualitas Udara (IKU)
Indeks Kualitas Udara di Kota Magelang dipantau oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan metode Passive Sample yang berada di 4 (empat) titik yang mewakili daerah :
Parameter dalam perhitungan IKU
No | Parameter
1. | NO2
2. | SO2
No | Area | Lokasi
1. | Pemukiman | pemukiman di kantor BPBD Kota Magelang di Kelurahan Magersari
2. | Perkantoran | komplek perkantoran Pemkot Magelang
3. | Industri | sentra pengolah ikan Tidar Selatan
4. | Transportasi | Jl. Pahlawan di depan Bank Sampah Lembah Tidar

## Slide 9: Sampling Kualitas Udara
Permukiman
Perkantoran
Industri
Transportasi

## Slide 10: Nilai Indeks Kualitas Udara (IKU) Tahun 2023 belum dapat dilakukan perhitungan karena alat passive sampler dari KLHK masih dalam tahap pengiriman, sehingga kami belum dapat melakukan pengambilan sampel udara.
TARGET
Tahun 2022
88,25
Target IKU Kota Magelang
Chart: PERBANDINGAN NILAI INDEKS KUALITAS UDARA (IKU)
| Capaian tahun 2020 | Capaian tahun 2021 | Capaian tahun 2022 | Capaian Sementara tahun 2023 | Target tahun 2022* | Target tahun 2022**
IKU | 83.67 | 81.0764 | 81.16

## Slide 11: Indeks Kualitas Lahan (IKL)
Indeks Kualitas Lahan di Kota Magelang dihitung dari penjumlahan data luas tutupan hutan (TH) dan luas tutupan vegetasi non hutan (TnH).
Tutupan vegetasi non hutan meliputi :
Pertanian lahan kering
Pertanian lahan kering campur semak / kebun campur
Ruang terbuka hijau (RTH)
Keterangan :
LTH : Luas Tutupan hutan
LTnH : Luas Tutupan Vegetasi Non Hutan
Sumber : PERMENLHK Nomor 27 Tahun 2021 tentang IKLH

## Slide 12: Perhitungan Indeks Kualitas Lahan
Kriteria Tutupan Lahan
Sumber :
*) Luas Kebun Raya Gunung Tidar berdasarkan Citra Satelit Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2018
**) PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 2 TAHUN 2020 tentang Perubahan atas Peraturan
Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Kota Magelang Tahun 2011-2031
Rincian RTH berdasarkan website IKLH :
Kebun Raya
Taman Kehati
Hutan Kota
Taman Kota
Taman Hutan Raya
Media Jalan
Sabuk Hijau
Jalur di Bawah Tegangan Tinggi Listrik
Sempadan Sungai
Daerah penyangga
Kebun Binatang
Arboretum
Taman rekreasi
No | Parameter | Luas (Ha)
1. | Luas Hutan*) | 69,80
2. | Luas Belukar dalam Kawasan | -
3. | Luas Belukar pada Fungsi Lindung | -
4. | Kebun Raya | -
5. | Ruang Terbuka Hijau (RTH) **) | 53,26
6. | Taman Kehati | -
8. | Tutupan Vegetasi Relevan Lainnya **) | 24,1
9. | Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) | -
Terdiri dari :
Taman kota dan
Taman Rekreasi (Kyai Langgeng)
Notes: ARBORETUM : tempat berbagai pohon ditanam dan dikembangbiakkan untuk tujuan penelitian atau pendidikan

## Slide 13: Perhitungan Indeks Kualitas Lahan
No | Parameter | Luas (Ha)
1. | Luas Hutan*) | 69,80
2. | Luas Belukar dalam Kawasan | -
3. | Luas Belukar pada Fungsi Lindung | -
4. | Kebun Raya | -
5. | Ruang Terbuka Hijau (RTH) **) | 53,26
6. | Taman Kehati | -
8. | Tutupan Vegetasi Relevan Lainnya **) | 24,1
9. | Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) | -
Kriteria Tutupan Lahan
Sumber :
*) Luas Kebun Raya Gunung Tidar berdasarkan Citra Satelit Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2018
**) PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 2 TAHUN 2020 tentang Perubahan atas Peraturan
Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Kota Magelang Tahun 2011-2031
Rincian Tutupan Vegetasi Relevan Lainnya berdasarkan website IKLH :
Hutan Adat
Hutan Rakyat
Pepohonan lainnya yang relevan
Taman Lingkungan
(Taman RT / RW / Kelurahan / Kecamatan)
5. Pekarangan
(Perumahan / Perkantoran / Pertokoan)
Terdiri dari :
Taman Lingkungan dan Pepohonan lainnya yang relevan

## Slide 14
TARGET
Tahun 2023
31,66
28,07
Target IKL Kota Magelang
Chart: PERBANDINGAN NILAI INDEKS KUALITAS LAHAN (IKL)
| Capaian tahun 2020 | Capaian tahun 2021 | Capaian tahun 2022 | Capaian tahun 2023 | Target tahun 2022* | Target tahun 2022**
IKL | 31.38 | 31.4823 | 28.0705
CAPAIAN
Tahun 2022
Capaian IKL Kota Magelang

## Slide 15: KATEGORI INDEKS KUALITAS LAHAN
Kategori | Nilai Indeks |  |  |  | 
Sangat Baik | 90 | ≤ | x | ≤ | 100
Baik | 70 | ≤ | x | < | 90
Sedang | 50 | ≤ | x | < | 70
Kurang | 25 | ≤ | x | < | 50
Sangat Kurang | 0 | ≤ | x | < | 25
Sumber : PERMENLHK Nomor 27 Tahun 2021 tentang IKLH
Dari hasil perhitungan, nilai sementara IKL sebesar 28,07 menunjukkan bahwa kualitas tutupan lahan Kota Magelang dalam keadaan KURANG.

## Slide 16
Luas RTH : 53,26
Luas Tutupan Vegetasi Relevan Lainnya : 24,1

## Slide 17: CATATAN VERIFIKATOR IKL

## Slide 18: CATATAN VERIFIKATOR IKU

## Slide 19: CATATAN VERIFIKATOR IKA

## Slide 20: NILAI SEMENTARA INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MAGELANG TAHUN 2023
No | Kab./Kota | Indeks Kualitas Air (IKA) | Indeks Kualitas Udara (IKU) | Indeks Kualitas Lahan (IKL) | IKLH
1 | Kota Magelang | 70 | 0 | 28,07 | 32,47
Kategori | Nilai Indeks |  |  |  | 
Sangat Baik | 90 | ≤ | x | ≤ | 100
Baik | 70 | ≤ | x | < | 90
Sedang | 50 | ≤ | x | < | 70
Kurang | 25 | ≤ | x | < | 50
Sangat Kurang | 0 | ≤ | x | < | 25

## Slide 21: TERIMA KASIH